## МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

## МЭП-25

#### ПАСПОРТ

#### ИСТ.14А.050.00-01 ПС

ООО « К Б С Т »

###### г. Выборг, ул. Данилова 15 корпус 11

###### Тел., факс 8(81378) 2-88-50

1. Назначение

. Модуль электропитания МЭП-25 отличается от аналогов пониженным уровнем пульсаций выходного напряжения, более равномерным спектром радиопомех и высокой надежностью.

Девиация частоты преобразования по случайному закону позволяет эффективно применять модуль в различных системах защиты информации.

Модуль предназначен для стационарного использования в аппаратуре в условиях производственных помещений. Модуль может  быть использован для обеспечения вторичным электропитанием различных  устройств.

Модуль обеспечивает максимальную выходную мощность в нагрузке 25 Вт при изменении переменного напряжения питающей сети в диапазоне от 90 В до 264 В или изменении постоянного напряжения питающей сети в диапазоне от 120 В до 370 В.

Модуль рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 5(С до плюс 60(С и относительной влажности до 95 % при 25(С.

2. Технические данные

| Напряжение питающей сети переменного тока Частота сети Номинальные выходные напряжения: Максимальные выходные токи: Канал (+5,1 ( 2%) В (+12( 3%) В (-12( 3%) В Габаритные размеры Масса Потребляемая мощность | (90-264) В (50 (1) Гц (+5,1 ( 2%) В (+12( 3%) В (-12( 3%) В 4 А 0,2 А 0,2 А не более 127х76,2х35мм не более 0,2 кг не более 60 ВА |
| --- | --- |

3.Устройство изделия

Источник питания представляет собой преобразователь выпрямленного сетевого напряжения в постоянное выходное напряжение. Частота преобразования около 130 кГц.

В состав источника питания входят схема защиты от перенапряжения и супервизор питания с цепями диагностики.

Назначение контактов разъемов приведено ниже.

4.Требования по технике безопасности

При эксплуатации источника питания его ремонт не допускается:

По способу защиты от поражения электрическим током источник относится к классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.

При настройке оборудования, в состав которого входит модуль питания должны соблюдаться Правила электробезопастности.

5.Подготовка и порядок работы

Установить источник питания в оборудование и закрепить его четырьмя винтами.

Заземлить источник питания проводником с сечением не менее 0,5 кв. мм.

Подключить разъемы источника питания к оборудованию.

# 6.Свидетельство о приемке

Модуль электропитания МЭП-25 заводской номер _____________, дата изготовления_________________  был проверен на соответствие  техническим условиям ИСТ.000.003ТУ.

Фактические значения параметров:

Напряжение на выходе +5,1 В  - ______________

Напряжение на выходе +12 В  - ______________

Напряжение на выходе  -12 В  - ______________

Напряжение срабатывания

защиты по перенапряжению В  - ______________

Прогон при температуре 60 град  в течении 48 часов произведен.

Модуль электропитания соответствует  ИСТ.000.003 ТУ и пригоден к эксплуатации.

Ответственный за технический контроль

_____________   Козлов А.Н.

# 8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения условий его монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня выпуска изделия.