ООО «КБСТ»

188801, г. Выборг-1, а/я 97

Тел/Факс. (8-81378) 288-50; Тел. (8-81378) 999-80

Http: www.powertech.vbg.ru 	e-mail: mettek@vyborg.ru

Устройство зарядное LiIon аккумуляторов V72A15

Руководство по эксплуатации

- Назначение.

Устройство зарядное V72A15 (в дальнейшем – V72A15) предназначено для заряда Li-Ion аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 7,2В.

- Технические характеристики:

Диапазон напряжений питающей сети	    − 180÷245 В/50 Гц

Максимальное выходное напряжение	    − 8,4 В

Номинальный ток заряда	    − 1,5 А ± 0,15А

Порог тока заряда индикации «Конец заряда»	− 0,15 А ± 0,02А

Габаритные размеры, мм	  − не более 150x32x40

Масса, г	    − не более 200

- Устройство V72A15:

V72A15 выполнено на плате печатного монтажа, установленной в пластиковый корпус.

- Требования по технике безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током V72A15 относится к классу 1 ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98.

Перед подключением V72A15 к сети убедитесь в целостности (отсутствии повреждений) изоляции сетевого шнура.

При эксплуатации V72A15 его вскрытие и ремонт не допускается.

- Подготовка и порядок работы

Подключите контактные клеммы V72A15 к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Красный(синий) провод к (+) батареи, чёрный провод −  к (−) батареи.

Подключите V72A15 к сети переменного тока. При этом загорится красный индикаторный светодиод и начнётся процесс заряда аккумуляторной батареи. При достижении напряжения на батарее конечного напряжения заряда и снижении тока заряда до порогового значения примерно 0,15А погаснет красный индикаторный светодиод и загорится зелёный индикаторный светодиод «Конец заряда».

Отключите V72A15 от сети переменного тока, а затем отключите контактные клеммы V72A15 от аккумуляторной батареи.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работу V72A15 в течение гарантийного срока при соблюдении Потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента выпуска изделия.

Год изготовления − 200  , месяц − _             _