- Техническое обслуживание

Изделие не обслуживается.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Отсутствует свечение индикаторов при включении блока питания | Проверить предохранитель и при необходимости заменить (5А) |
| --- | --- |

- Свидетельство о приёмке

Источник питания ИП-24

Соответствует требованиям технических условий.

Дата приёмки ________________      Штамп ОТК _____________

- Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу.

- Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу Источника питания регулируемого и соответствие его требованиям  технической документации в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию., Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы.

Школьник В Источник питания ИП-24 Паспорт

1.    Назначение

- Источник питания ИП-24 предназначен для электропитания учебных установок при демонстрационных экспериментах.

- Источник питания ИП-24 применяется при постановке демонстрационных экспериментов в условиях типового кабинета физики основной и полной средней школы и кабинета физики учреждений начального и среднего профессионального образования.

- Изделие предназначено для работы при температуре от + 10оС до + 35оС и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25оС.

- Основные технические данные

- Габаритные размеры, мм 				    260х155х240

- Масса, кг 							      5,7

- Напряжение питания, В				              220(22

- Потребляемая мощность, ВА, не более		                    300

- Параметры выходного напряжения:

- Переменное                                                               0 – 30((3)В, 10А

- Выпрямленное пульсирующее                             0 – 24((2,4)В, 10А

- Срок службы, не менее				                 5 лет

- Комплектность

- Источник питания ИП-24			                               1 шт.

- Шнур сетевой                                                                                      1 шт.

- Предохранители:

- 5А                                                                                                   2 шт.

- 15 А                                                                                                1 шт.

- Паспорт                                                                                                1 шт.

- Упаковка                                                                                              1 шт.

- Устройство и принцип работы

- Источник питания ИП-24 выполнен в металлическом корпусе. На его лицевой панели расположены цифровые индикаторы вольтметра и амперметра, клеммы для подключения потребителей, рукоятка регулировки выходного напряжения и выключатель источника питания с подсветкой. Предохранители расположены на задней панели прибора.

- Источник питания имеет 2 группы выводов. Клеммы «+/-»  расположены слева в нижней части лицевой панели. Клеммы «~»  расположены в центре нижней части лицевой панели.

- В правой части лицевой панели расположен ручка плавной регулировки выходов переменного и выпрямленного напряжения. Выходной ток отображается цифровым индикатором расположенным справа. Уровень выпрямленного выходного напряжения отображается цифровым индикатором расположенным слева.

- Указания мер безопасности

  - При работе с Источником питания регулируемым необходимо выполнять общие правила работы с электрическими установками напряжением до 1000 В и требования безопасности, предусмотренные для соответствующего кабинета образовательного учреждения.

  - К работе с источником питания регулируемым допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

  - Источник питания имеет трехконтактную штепсельную вилку с заземляющим контактом. Перед его включением в сеть необходимо убедиться в наличие подключенного заземляющего контакта в розетке. На задней панели расположен болт заземления.

  - Категорически запрещается включать Источник питания при снятой крышке.

  - Не допускается подключение к Источнику питания регулируемому потребителей, мощность которых превосходит номинальную мощность источника.

  - Запрещается подвергать Источник питания ИП-24 силовым и ударным нагрузкам

- Подготовка и порядок работы

- Подключите учебную демонстрационную установку к соответствующим клеммам источника питания.

- Установите ручку регулятора в крайнее левое положение.

- Включите источник питания и установите требуемый уровень выходного напряжения ручкой регулятора.