Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей

,, S t a l k e r  – a u t o m a t “

Внимание!

1. При зарядке аккумулятора обеспечьте необходимую  для удаления взрывных газов вентиляцию.

2. Подключите устройство к сети. Установите ручку регулировки тока в крайнее левое положение.

Подключите к устройству аккумулятор, соблюдая полярность.

Если при подключении аккумулятора загорится красный светодиод «Полярность», то аккумулятор             подключен в неправильной полярности.

Подключите его в правильной полярности.

3. Установите необходимый ток заряда ручкой регулировки тока.

4. Для отключения устройства сначала отключите устройство от сети, затем отсоедините клеммы от аккумулятора.

5. После заряда внутри аккумулятора накапливаются взрывные газы.

Не проверяйте батарею нагрузочной вилкой во время заряда или сразу после его окончания - это может       привести к взрыву.

Назначение.

Устройство предназначено для зарядки исправных 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов в автоматическом режиме током  4 А.

Требования безопасности.

Перед использованием устройства необходимо изучить настоящее руководство, а также правила эксплуатации аккумуляторной батареи.

Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и изоляции проводов. Не допускайте попадания на устройство воды, бензина и других жидкостей.

При зарядке аккумулятора он должен размещаться в хорошо проветриваемой зоне.

Устройство.

«Stalker – automat»  выполнено на плате печатного монтажа, установленной в металлический  корпус и  имеет светодиодные индикаторы режима работы: «Заряд» – красный светодиод, «Готов» – зелёный  светодиод.

Технические характеристики.

Диапазон напряжений питающей сети	− 180÷245 В/50 Гц

Максимальное выходное напряжение		− 14,8 В

Номинальный ток заряда			− 4 А ± 0,25А

Порядок работы.

«Stalker – automat»  может работать в двух режимах − периодический заряд или постоянный подзаряд.

При периодическом «Stalker – automat»  производит заряд аккумулятора до напряжения 14,8 В, при постоянном подзаряде − до 13,8 В.

«Stalker – automat»  поставляется с установленным режимом периодического заряда.

Подключите контактные клеммы «Stalker – automat»   к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Красный (синий) провод к (+) аккумулятора, чёрный провод −  к (−) аккумулятора.

Подключите «Stalker – automat»  к сети переменного тока. При этом загорится красный индикаторный светодиод «Заряд» и начнётся процесс заряда аккумулятора. При достижении напряжения на аккумуляторе конечного напряжения заряда погаснет красный индикатор и загорится зелёный индикатор «Готов», что соответствует окончанию процесса заряда.

Сведения  о приемке.

Зарядное устройство  «Stalker1-automat»  соответствует техническим требованиям и пригодно к эксплуатации.

Дата приемки:  _______________

Подпись:  ___________________    Печать ОТК:  _________

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует  работоспособность устройства в течение 12 месяцев со дня продажи.

При наличии механических повреждений, а также следов попадания жидкостей в устройство, претензии не принимаются.

Замечания и пожелания направляйте изготовителю по адресу:  188800  г. Выборг  ул. Данилова д.15 корп.11  ООО «КБСТ» или по электронной почте: kbst@kbstvbg.ru.

Адрес нашего сайта: www.powertech.vbg.ru.

Организация ________________________

Продавец       ________________________

Дата продажи________________________

Место печати организации: