#### ВЫПРЯМИТЕЛЬ  УЧЕБНЫЙ

#### ВУ-4ШКМ

# РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Выпрямитель ВУ-4ШКМ предназначен для оснащения общеобразовательных учебных организаций и используется в качестве источника питания при проведении фронтальных лабораторных работ и практикумов по физике, электротехнике, а также на уроках технического труда и для кружковой работы.

Питание выпрямителя ВУ-4ШКМ  производится от сети переменного тока 42 В, частотой 50 Гц.

Выпрямитель ВУ-4ШКМ имеет встроенную защиту от перенапряжения в питающей сети, цепи ограничивающие ток короткого замыкания и светодиодный индикатор наличия выходного напряжения.  Защита трансформатора от перегрева осуществляется встроенным термопредохранителем.

Выпрямитель ВУ-4ШКМ  обеспечивает питание различных учебных приборов, установок и учебных электрических схем выпрямленным напряжением 4 В, и может использоваться для питания различных устройств взамен батареи типа 3336Л или КБСЛ-0,5, а также как источник переменного тока такого же напряжения.

Для питания электронных схем выпрямитель ВУ-4ШКМ  необходимо использовать совместно с внешним фильтром питания, например с  конденсатором.

Допускается подключение одновременно несколько нагрузок, при условии, что суммарный ток нагрузки не превысит максимального.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные выпрямителя приведены  в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питающей сети, В | 42 |
| 2 | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 3 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
| 4 | Ток холостого хода, А, не более | 0,15 |
| 5 | Выпрямленное напряжение при изменении тока нагрузки от 0 до 1,5А, В | 4,5…3,0 |
| 6 | Номинальный ток нагрузки по постоянному току, А по переменному току, А | 1,5 1,5 |
| 7 | Частота пульсации выпрямленного тока, Гц | 100 |
| 8 | Максимально допустимый ток нагрузки по постоянному току, А по переменному току, А | 2,0 2,0 |
| 9 | Выходное напряжение переменного тока 50 Гц, при изменении тока в диапазоне 0…2,0 А, В | 4,5…3,5 |

  - Общий вид, габаритные размеры и масса выпрямителя ВУ-4ШКМ приведены на рис.1

  - Режим работы выпрямителя ВУ-4ШКМ с номинальной нагрузкой по току – продолжительный.

При максимально-допустимой нагрузке

по постоянному току - до 2,0 А  и

по переменному току - до 2,0 А

режим работы должен быть повторно - кратковременным:

время непрерывной работы – не более 45 мин,

время перерыва – не менее 10 мин.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Выпрямитель учебный              - 1 шт.

Рис.1  Общий вид, габаритные размеры и масса выпрямителя ВУ-4ШКМ

Масса, кг, не более  0,7.

4. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Выпрямитель ВУ-4ШКМ соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0-91  и может быть использован учащимися для самостоятельной работы.

4.2 Выпрямитель ВУ-4ШКМ соответствует  III классу защиты человека от поражения электрическим током.

5. УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП  РАБОТЫ

5.1 Выпрямитель ВУ-4ШКМ выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из понижающего трансформатора и мостового диодного выпрямителя.

Принципиальная схема выпрямителя ВУ-4ШКМ приведена на рис.2.

Рис.2  Принципиальная схема выпрямителя ВУ-4ШКМ

5.2  На корпусе изделия имеются две пары клемм.

Одна пара клемм: « + » и « - », служит для подключения нагрузки по постоянному току, а вторая пара клемм  для подключения нагрузки по переменному току.

Для подключения к электросети ~ 42 В, 50 Гц выпрямитель ВУ-4ШКМ  имеет  сетевой шнур со специальной  вилкой.

5.3. Принцип работы выпрямителя ВУ-4ШКМ заключается в выпрямлении переменного входного напряжения, после его понижения трансформатором до требуемого значения.

- ПОРЯДОК  РАБОТЫ

  - Ознакомиться с руководством по эксплуатации.

При работе по постоянному току :

  - Соединить выходные клеммы выпрямителя  ВУ-4ШКМ  « + », и « - »  с собранной электрической цепью или установкой.

  - Включить выпрямитель ВУ-4ШКМ  в сеть   ~   42 В,50 Гц.

При работе по переменному току :

  - Соединить выходные клеммы выпрямителя  ВУ-4ШКМ

« ~ »  с собранной электрической цепью или установкой.

6.5 Включить в сеть    ~   42 В,50 Гц.

  - По окончании работ отключите выпрямитель     ВУ-4ШКМ  от сети, а затем от электрической схемы

ВНИМАНИЕ: Работа выпрямителя ВУ-4ШКМ  на короткозамкнутую нагрузку допускается, но не является рабочим режимом.

7.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение выпрямителя ВУ-4ШКМ на складах допускается в упаковке при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 оС и относительной влажности до 80% при температуре 20 оС .

Транспортировать выпрямитель ВУ-4ШКМ допускается всеми видами крытого транспорта при температуре окружающего воздуха от

минус 50, до плюс 50 оС и относительной влажности до 95%  при температуре 25 оС.

В помещении для хранения  не должно быть газов и паров, вызывающих разрушение металла и изоляции.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого  воздействия осадков и пыли.

Допускается в процессе эксплуатации транспортирование выпрямителя ВУ-4ЩКМ  без упаковки при температуре окружающего воздуха от

минус 20 до плюс 40 оС и относительной влажности до 95% при температуре 25 оС .

- СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Выпрямитель учебный ВУ4ШКМ  соответствует техническим требованиям и признан годным  для  эксплуатации.

№ партии ______________

Дата выпуска ______________________                                   ( м.п.)

Приёмку произвел    ______________________

подпись

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ВВОДЕ  В   ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Выпрямитель учебный ВУ4ШКМ введен в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию   ____________________

Ввод в эксплуатацию произвел    ______________________

подпись

10.   гарантийные   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации установлен – 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем, при условии соблюдения в течении указанного срока правил эксплуатации, транспортировки и хранения.