ООО « К Б С Т »

www.powertech.vbg.ru,  E-mail:mettek@vyborg.ru

188802, г. Выборг-2, а/я 97, тел./факс. (81378) 288-50, тел.(81378) 999-80

Производство высоковольтных источников электропитания для высоковакуумных технологий с безмаслянной откачкой.

- Высоковольтный источник электропитания ВИП-10.

Предназначен для обеспечения электропитанием магниторазрядных насосов НМД-0,4 и НМДО-0,25 с положительным или отрицательным выходным напряжением.

ВИП-10 конструктивно выполняется одноканальным (ВИП-10М1) или двухканальным (ВИП-10М2), в том числе в каркасе стандарта 19”.

Основные характеристики:

Напряжение холостого хода:	         6,8±0,3 кВ

Ток короткого замыкания:                     0,65±0,05 А

Напряжение питания:	                     220 В/50 Гц

Максимальная выходная мощность:       500 Вт

Габаритные размеры и масса:

Одноканальный:           235 х 145 х 385 мм / 7,5 кг

Двухканальный:           470 х 145 х 385 мм / 15 кг

- Высоковольтный источник электропитания ВИП-20.

Предназначен для обеспечения электропитанием магниторазрядных насосов НМД-0,16 с положительным выходным напряжением. Может быть использован для электропитания магниторазрядных насосов НМД-0,063 и     НМД-0,1.

Основные характеристики:

Напряжение холостого хода:                         6,8±0,3 кВ

Ток короткого замыкания:	                       0,4±0,05 А

Напряжение питания:		                     220 В/50 Гц

Максимальная выходная мощность:		  250 Вт

Габаритные размеры и масса:

170 х 115 х 240 мм / 4,3 кг

- Высоковольтный источник электропитания ВИП-24.

Предназначен для обеспечения электропитанием магниторазрядных насосов НМД-0,063 с положительным выходным напряжением. Может быть использован для электропитания магниторазрядных насосов НМД-0,025 и     НМД-0,1.

Конструктивно выполнен в корпусе для установки в каркас стандарта 19”.

Основные характеристики:

Напряжение холостого хода:  	6,0±0,3 кВ(или 7,0±0,3 кВ)

Ток короткого замыкания:	                 0,2±0,05 А

Напряжение питания:	                 	   220 В/50 Гц

Максимальная выходная мощность:	      100 Вт

Габаритные размеры и масса:

106 х 130 х 230 мм / 2,5 кг

- Высоковольтный источник электропитания ВИП-25.

Предназначен для обеспечения электропитанием магниторазрядных насосов НМД-0,16 с положительным выходным напряжением. Может быть использован для электропитания магниторазрядных насосов НМД-0,063 и     НМД-0,1.

Конструктивно выполнен в корпусе для установки в каркас стандарта 19”.

Основные характеристики:

Напряжение холостого хода:  	               6,8±0,3 кВ

Ток короткого замыкания:	              0,4±0,05 А

Напряжение питания:             	             220 В/50 Гц

Максимальная выходная мощность:	    250 Вт

Габаритные размеры и масса:

215 х 130 х 240 мм / 4,5 кг

- Высоковольтный источник электропитания ВИП-27.

Предназначен для обеспечения электропитанием с положительным выходным напряжением магниторазрядных насосов с производительностью 8…20 л/сек по четырём независимым каналам в аналитических комплексах, в частности, ускорителях.

Конструктивно выполнен в каркасе стандарта 19”.

Для управления и измерения выходных напряжений и токов ВИП-27 должен быть укомплектован интерфейсным модулем. Для ручной отладки комплексов ВИП-27 может быть укомплектован панелью ручного управления.

Основные характеристики:

Напряжение холостого хода:      5,0/7,0±0,3 кВ

Ток короткого замыкания:	       10±2 мА

Напряжение питания:  	      220 В/50 Гц

Максимальная выходная мощность: 25 Вт

Габаритные размеры и масса:

470х135х300 мм / 7 кг