ООО «КБСТ»

188801, г. Выборг-1, а/я 97

Тел/Факс. (8-81378) 288-50; Тел. (8-81378) 999-80

Http: www.powertech.vbg.ru 	e-mail: mettek@vyborg.ru

Устройство зарядное LiIon аккумуляторов V108A18

Руководство по эксплуатации

- Назначение.

Устройство зарядное V108A18 (в дальнейшем – V108A18) предназначено для заряда Li-Ion аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 10,8В.

- Технические характеристики:

Диапазон напряжений питающей сети	− 180÷245 В/50 Гц

Максимальное выходное напряжение	− 12,6 В

Номинальный ток заряда	− 1,8 А ± 0,2А

Порог тока заряда индикации «Конец заряда»	− 0,15 А ± 0,03А

Габаритные размеры, мм	− не более 90x62x80

Масса, г	− не более 200

- Устройство V108A18:

V108A18 выполнено на плате печатного монтажа, установленной в адаптерный пластиковый корпус.

- Требования по технике безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током V108A18 относится к классу 1 ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98.

При эксплуатации V108A18 его вскрытие и ремонт не допускается.

- Подготовка и порядок работы

Подключите контактные клеммы V108A18 к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Красный(синий) провод к (+) батареи, чёрный провод −  к (−) батареи.

Подключите V108A18 к сети переменного тока. При этом загорится красный индикаторный светодиод и начнётся процесс заряда аккумуляторной батареи. При достижении напряжения на батарее конечного напряжения заряда и снижении тока заряда до порогового значения примерно 0,15А погаснет красный индикаторный светодиод и загорится зелёный индикаторный светодиод «Конец заряда».

Отключите V108A18 от сети переменного тока, а затем отключите контактные клеммы V108A18 от аккумуляторной батареи.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работу V108A18 в течение гарантийного срока при соблюдении Потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента выпуска изделия.

Год изготовления − 2006, месяц − _октябрь_