Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей

,, S t a l k e r 1 – a u t o m a t “

Внимание!

1. При зарядке аккумулятора обеспечьте необходимую  для удаления взрывных газов вентиляцию.

2. Подключите устройство к сети. Установите ручку регулировки тока в крайнее левое положение.

Подключите к устройству аккумулятор, соблюдая полярность.

Если при подключении аккумулятора загорится красный светодиод «Полярность», то аккумулятор             подключен в неправильной полярности.

Подключите его в правильной полярности.

3. Установите необходимый ток заряда ручкой регулировки тока.

4. Для отключения устройства сначала отключите устройство от сети, затем отсоедините клеммы от аккумулятора.

5. После заряда внутри аккумулятора накапливаются взрывные газы.

Не проверяйте батарею нагрузочной вилкой во время заряда или сразу после его окончания - это может       привести к взрыву.

Назначение.

Устройство предназначено для зарядки исправных свинцовых аккумуляторов в автоматическом режиме током до 8А.

Устройство может быть использовано для заряда кислотных аккумуляторов других типов емкостью от 5 А*час.

Требования безопасности.

Перед использованием устройства необходимо изучить настоящее руководство, а также правила эксплуатации аккумуляторной батареи.

Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и изоляции проводов. Не допускайте попадания на устройство воды, бензина и других жидкостей.

При зарядке аккумулятора он должен размещаться в хорошо проветриваемой зоне.

Устройство.

Конструктивно зарядное устройство выполнено в пластиковом корпусе. Все элементы устройства размещены на печатных платах.

На передней панели устройства расположены: узел измерения и индикации тока заряда, ручка регулировки тока заряда, индикатор неправильного подключения устройства к аккумулятору («Полярность»), и индикатор режима  «Готов».

Важной особенностью данного устройства является уникальная схема защиты от подключения устройства к аккумулятору в неправильной полярности. Для этого периодически зарядный ток кратковременно прерывается, и схема защиты делает проверку.

Такой режим заряда прерывающимися импульсами тока полезен для борьбы с сульфатацией пластин аккумулятора.

Схема управления обеспечивает стабилизацию установленного тока заряда, ограничение напряжения заряда на заданном уровне 15,2В (при этом ток заряда снижается). После того как ток заряда снизится в два раза относительно установленного, устройство перейдет в режим заряда при постоянном напряжении 13,9В (режим плавающего заряда). При этом включается светодиод «Готов».

Проверка работоспособности устройства.

Осмотрите устройство, убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и изоляции проводов.

Работоспособность устройства должна проверяться в следующем порядке:

1.  Подключите клеммы устройства к аккумулятору в неправильной полярности - должен  засветиться красный светодиод «полярность».

2. Подключите клеммы в правильной полярности, включите устройство в сеть и, изменяя ручкой ток заряда, убедитесь в работоспособности устройства.

4. Для отключения устройства: сначала отключите устройство от сети, затем отсоедините клеммы от аккумулятора.

Порядок работы.

1. Подсоедините клеммы устройства к аккумулятору в правильной полярности, установите ручку регулировки  тока в крайнее левое положение, включите устройство в сеть  и установите требуемый ток заряда.

3. После окончания заряда аккумулятора включится зеленый светодиод «готов».

4. Для отключения устройства, сначала отключите устройство от сети, затем отсоедините клеммы от аккумулятора.

Дополнительные возможности.

- Десульфатация.  Подключите параллельно аккумулятору 12В лампочку мощностью 10-15  Вт и установите ток заряда 5А.

В этом режиме контролируйте заряд аккумулятора по плотности электролита

2.  Параллельная работа. К одному аккумулятору можно подключать до трех устройств. При этом зарядный ток устройств суммируется.

Сведения  о приемке.

Зарядное устройство  «Stalker1-automat»  соответствует техническим требованиям и пригодно к эксплуатации.

Дата приемки:  _______________

Подпись:  ___________________    Печать ОТК:  _________

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует  работоспособность устройства в течение 12 месяцев со дня продажи.

При наличии механических повреждений, а также следов попадания жидкостей в устройство, претензии не принимаются.

Замечания и пожелания направляйте изготовителю по адресу:  188800  г. Выборг  ул. Данилова д.15 корп.11  ООО «КБСТ» или по электронной почте: kbst@kbstvbg.ru.

Адрес нашего сайта: www.powertech.vbg.ru.

Организация ________________________

Продавец       ________________________

Дата продажи________________________

Место печати организации: